## Slide 1: 幼儿园／校园监控方案
七牛解决方案部
云服务需求与场景分析

## Slide 2
直播摄像头部署方案
网络数字摄像头接入方案
老旧摄像头处理方案
客户端播放／授权方案
目录

## Slide 3
直播摄像头部署方案
网络数字摄像头接入方案
老旧摄像头处理方案
客户端播放／授权方案
目录

## Slide 4
RTMP
RTMP
网关
…….
…….
…….
教室1
流媒体服务器
云存储集群
实时监控
互联网回放
直播摄像头部署方案
RTMP
幼儿园
教室2
教室3
教室4

## Slide 5
直播摄像头：可主动输出RTMP协议至外网的流媒体服务器
可通过两种途径获得直播摄像头：
1）购买现有厂商提供的直播摄像头
2）委托生产或研发直播摄像头
直播摄像头部署方案
编码器H.264
流封装RTMP
通过互联网发布

## Slide 6
幼儿园局域网：需要将摄像头接入局域网，并可通过校园网管到达外网
注意事项：
1）摄像头可设置单独交换网络（区别于其他网段），防止恶意登陆摄像头
2）根据实际校园出口带宽调整摄像头的输出码率，如总共4Mbps上行，如有4个摄像头，每个摄像头平均应设置小于1Mbps 的码率输出。
直播摄像头部署方案
互联网
教室
教室
网关出口上行带宽4Mbps
1Mbps上行
1Mbps上行

## Slide 7
直播摄像头部署方案
网络数字摄像头接入方案
老旧摄像头处理方案
客户端播放／授权方案
目录

## Slide 8
RTSP
RTSP
网关
…….
…….
…….
摄像头终端
流媒体服务器
云存储集群
实时监控
互联网回放
数字网络摄像头方案
数据中心
本地监控／回放
RTMP

## Slide 9
RTSP
RTSP
网关
…….
…….
…….
摄像头终端
监控回放
RTMP输出
RTSP | RTMP
10.0.0.1/live | xx.xx/live/lv1
10.0.0.2/live | xx.xx/live/lv2
10.0.0.3/live | xx.xx/live/lv3
10.0.0.4/live | xx.xx/live/lv4
不同协议间的转发
解决方法：
RTSP是多数数字摄像头支持的协议，如果部署该方案可以在不需要替换摄像头的情况下支持互联网查看摄像头的输出，配置清晰、灵活。
数字网络摄像头方案

## Slide 10
数字网络摄像头：符合ONVIF标准的数字摄像头，可通过RTSP协议输出音视频
这一类是目前市场上最为常见的摄像头，符合通用标准，可以采用主流的RTSP认证获取摄像头的音视频流，但是因为RTSP协议自身并不适合通过互联网进行发布，因此需要对该协议进行本地转发，使之可以主动发布。
数字网络摄像头方案
编码器H.264
流封装RTSP
转发程序
RTSP
RTMP

## Slide 11
转发程序：转发程序主要有下列工作：
1）登陆摄像头，获得音视频输出，使之从RTSP协议转换为RTMP
2）管理多路摄像头的转发工作，可以使用配置文件进行配置，检测断线重连等
3）可以在转发同时进行码率控制与调整，如此就不需要登陆摄像头进行设置
数字网络摄像头方案
LIVE555
FFMPEG
从开发角度来说，可以使用FFMPEG或LIVE555框架来处理RTSP视频流，而FFMPEG则更加全面，可以同时进行码流的处理，之后通过rtmp协议输出到互联网直至流媒体服务器。
libRTMP

## Slide 12
幼儿园局域网：可以将转发程序部署在任何一台服务器上，一般如果不经过重新编码是不会对CPU造成负担，因此唯一需要考虑的是校园的上行出口带宽。
互联网
办公室
教室
RTSP获取流
数字网络摄像头方案
安装转发程序
转发为RTMP
RTMP输出
网关

## Slide 13
直播摄像头部署方案
网络数字摄像头接入方案
老旧摄像头处理方案
客户端播放／授权方案
目录

## Slide 14
模拟信号转数字信号：多数的老旧摄像头都为模拟信号接入，此时将不能利用IP网络进行流媒体传输，因此需要进行模转数的工作。
互联网
教室
教室
RTSP获取流转发RTMP
老旧摄像头方案
安装转发程序
多路模拟转数字
网络协议输出
RTMP输出

## Slide 15
转换设备：模拟信号接入之后转换为对应的数字网络协议输出。
老旧摄像头方案
源端口 | RTSP
端口1 | xx.xx.xx/live
端口2 | yy.xx.xx/live
端口3 | zz.xx.xx/live
端口4 | vv.xx.xx/live

## Slide 16
直播摄像头部署方案
网络数字摄像头接入方案
老旧摄像头处理方案
客户端播放／授权方案
目录

## Slide 17
客户端授权／播放方案
七牛云直播
转RTMP SDK
RTMP
rtmp://x.x.x.x:yyy/livestream/pubx?nonce=ABCDEFG&token=XYZ
PUSH URL
七牛云直播
管理服务
直播推流
服务
鉴权，推送管理
获得Token
得到推流地址
直播流管理
业务服务器
Key | streamID
摄像头一 | Z1.livestream.pub1
摄像头二 | Z1.livestream.pub2
…… | ……
RTMP
Streaming kit
推流授权管理

## Slide 18
流媒体的下行支持多种不同协议，可以根据不同的平台选择合适的播放器。
客户端授权／播放方案
公有云
流媒体服务
CDN加速层
HLS流媒体
RTMP实时流
FLV流媒体
PC浏览器
FLASH播放器
独立播放器
RTMP播放器SDK
独立播放器
播放器SDK
移动端默认播放器
PC平台播放器