## Slide 1: 数字摄像头课堂直播方案
七牛解决方案部
云服务需求与场景分析

## Slide 2
硬件部署方案
软件直播平台
软件点播平台
目录

## Slide 3
硬件部署方案
软件直播平台
软件点播平台
目录

## Slide 4
购买直播摄像头，支持网络流媒体直播协议。
直播摄像头：可主动输出RTMP协议至外网的流媒体服务器
可通过两种途径获得直播摄像头：
1）购买现有厂商提供的直播摄像头
2）委托生产或研发直播摄像头
方案一：采购安装新摄像头场景
编码器H.264
流封装RTMP
通过互联网发布
流媒体服务器

## Slide 5
RTMP
RTMP
网关
…….
…….
…….
教室1
流媒体服务器
云存储集群
直播观看
互联网回放
RTMP
校园网络
教室2
教室3
教室4
方案一：采购安装新摄像头场景

## Slide 6
拾音设备
方案一：采购安装新摄像头场景
在教室内安置摄像头以及拾音设备，摄像头可以将码流直接推送至流媒体服务器。
优点：
摄像头直接输出码流至流媒体服务器，线路质量相对稳定可靠。
缺点：
需要新采购设备进行安装，如果已存在现有设备则替换成本高。
RTMP输出

## Slide 7
数字网络摄像头：符合ONVIF标准的数字摄像头，可通过RTSP协议输出音视频
这一类是目前市场上最为常见的摄像头，符合通用标准，可以采用主流的RTSP认证获取摄像头的音视频流，但是因为RTSP协议自身并不适合通过互联网进行发布，因此需要对该协议进行本地转发，使之可以主动发布。
编码器H.264
流封装RTSP
转发程序
RTSP
RTMP
方案二：复用现有摄像头场景

## Slide 8
RTSP
RTSP
网关
…….
…….
…….
摄像头终端
监控回放
RTMP输出
RTSP | RTMP
10.0.0.1/live | xx.xx/live/lv1
10.0.0.2/live | xx.xx/live/lv2
10.0.0.3/live | xx.xx/live/lv3
10.0.0.4/live | xx.xx/live/lv4
不同协议间的转发
解决方法：
RTSP是多数数字摄像头支持的协议，如果部署该方案可以在不需要替换摄像头的情况下支持互联网查看摄像头的输出，配置清晰、灵活。
方案二：复用现有摄像头场景

## Slide 9
拾音设备
对于传统的onvif网络摄像头，需要一台服务器用于将RTSP流转换为RTMP码流。
优点：
可以兼容现有大部分数字摄像头，使现有摄像头兼有互联网音视频直播功能。
缺点：
需要进行传输协议的转换，影响效率与连接的稳定性。
转协议服务
方案二：复用现有摄像头场景
RTMP输出

## Slide 10
硬件部署方案
软件直播平台
软件点播平台
目录

## Slide 11
客户端授权／播放方案
七牛云直播
转RTMP SDK
RTMP
rtmp://x.x.x.x:yyy/livestream/pubx?nonce=ABCDEFG&token=XYZ
PUSH URL
七牛云直播
管理服务
直播推流
服务
鉴权，推送管理
获得Token
得到推流地址
直播流管理
业务服务器
Key | streamID
摄像头一 | Z1.livestream.pub1
摄像头二 | Z1.livestream.pub2
…… | ……
RTMP
Streaming kit
推流授权管理

## Slide 12
硬件部署方案
软件直播平台
软件点播平台
目录

## Slide 13
流媒体的下行支持多种不同协议，可以根据不同的平台选择合适的播放器。
客户端授权／播放方案
公有云
流媒体服务
CDN加速层
HLS流媒体
RTMP实时流
FLV流媒体
PC浏览器
FLASH播放器
独立播放器
RTMP播放器SDK
独立播放器
播放器SDK
移动端默认播放器
PC平台播放器

## Slide 14
七牛云－云直播
播放端
CDN
CDN
HLS/480P
HLS/1080P
RTMP/1080P
HLS/720P
云存储
云直播
HLS/1080P
HLS/480P
回放
直播
Player Kit
Player Kit
H5 Player
H5 Player
Player Kit
Player Kit